## Slide 1: UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
Protocolo de transporte da Internet mínimo, “sem frescura”,
Serviço “melhor esforço”, segmentos UDP podem ser:
  perdidos
  entregues à aplicação fora de ordem do remesso
sem conexão:
  não há “setup” UDP entre remetente, receptor
  tratamento independente de cada segmento UDP
Por quê existe um UDP?
elimina estabelecimento de conexão (o que pode causar retardo)
simples: não se mantém “estado” da conexão no remetente/receptor
pequeno cabeçalho de segmento
sem controle de congestionamento: UDP pode transmitir o mais rápido possível

## Slide 2: Mais sobre UDP
muito utilizado para apls. de meios contínuos (voz, vídeo)
  tolerantes de perdas
  sensíveis à taxa de transmissão
outros usos de UDP (por quê?):
  DNS (nomes)
  SNMP (gerenciamento)
transferência confiável com UDP: incluir confiabilidade na camada de aplicação
  recuperação de erro específica à apl.!
porta origem
porta dest.
32 bits
Dados de
aplicação
(mensagem)
Formato do segmento UDP
comprimento
checksum
Comprimento em
bytes do
segmento UDP,
incluindo
cabeçalho

## Slide 3: Checksum UDP
Remetente:
trata conteúdo do segmento como seqüência de inteiros de 16-bits
campo checksum zerado
checksum: soma (adição usando complemento de 1) do conteúdo do segmento
remetente coloca complemento do valor da soma no campo checksum de UDP
Receptor:
calcula checksum do segmento recebido
verifica se checksum computado é zero:
  NÃO - erro detectado
  SIM - nenhum erro detectado. Mas ainda pode ter erros? Veja depois ….
Meta: detectar “erro” (e.g., bits invertidos) no segmento transmitido

## Slide 4: TCP: Visão geral RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
transmissão full duplex:
  fluxo de dados bi-direcional na mesma conexão
  MSS: tamanho máximo de segmento
orientado a conexão:
  handshaking (troca de msgs de controle) inicia estado de remetente, receptor antes de trocar dados
fluxo controlado:
  receptor não será afogado
ponto a ponto:
  1 remetente, 1 receptor
fluxo de bytes, ordenados, confiável:
  não estruturado em msgs
dutado:
  tam. da janela ajustado por controle de fluxo e congestionamento do TCP
buffers de envio e recepção

## Slide 5: TCP: estrutura do segmento
no. porta origem
no. porta dest
32 bits
dados da aplicação
(tam. variável)
número de seqüência
número de reconhecimento
janela receptor
ptr dados urg.
checksum
F
S
R
P
A
U
tam. cab.
sem
uso
Opções (tam. variável)
URG: dados urgentes
(pouco usados)
ACK: no. ACK
válido
PSH: envia dados já
(pouco usado)
RST, SYN, FIN:
gestão de conexão
(comandos de estabelecimento, liberação)
no. bytes
rcpt quer
aceitar
contagem
de dados por bytes
(não segmentos!)
checksum
Internet
(como UDP)

## Slide 6: TCP: nos. de seq. e ACKs
Nos. de seq.:
  “número”dentro do fluxo de bytes do primeiro byte de dados do segmento
ACKs:
  no. de seq do próx. byte esperado do outro lado
  ACK cumulativo
P: como receptor trata segmentos fora da ordem?
  R: espec do TCP omissa - deixado ao implementador
Estação A
Estação B
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
Usuário
tecla
‘C’
A reconhece
chegada
do ‘C’ ecoado
B reconhece
chegada de
‘C’, ecoa
‘C’ de volta
tempo
cenário simples de telnet

## Slide 7: TCP: cenários de retransmissão
Estação A
Seq=92, 8 bytes de dados
ACK=100
perda
temporização
tempo
cenário do ACK perdido
Estação B
X
Seq=92, 8 bytes de dados
ACK=100
Host A
Seq=100, 20 bytes de dados
ACK=100
Temp.p/ Seq=92
temporização prematura,
ACKs cumulativos
Host B
Seq=92, 8 bytes de dados
ACK=120
Seq=92, 8 bytes de dados
Temp. p/ Seq=100
ACK=120
tempo

## Slide 8: TCP: Controle de Fluxo
remetente não esgotaria buffers do receptor por
transmitir muito, ou
muito rápidamente
controle de fluxo
receptor: explicitamente avisa o remetente da quantidade de espaço livre disponível (muda dinamicamente)
  campo RcvWindow no segmento TCP
remetente: mantém a quantidade de dados transmitidos, porém ainda não reconhecidos, menor que o valor mais recente de RcvWindow
buffering pelo receptor
RcvBuffer = tamanho do Buffer de recepção
RcvWindow = espaço vazio no Buffer

## Slide 9: TCP: Gerenciamento de Conexões
Lembrete: Remetente, receptor TCP estabelecem “conexão” antes de trocar segmentos de dados
inicializam variáveis TCP:
  nos. de seq.
  buffers, info s/ controle de fluxo (p.ex. RcvWindow)
cliente: iniciador de conexão
Socket clientSocket = new Socket("hostname","port number");
servidor: contactado por cliente
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
Inicialização em 3 tempos:
Passo 1: sistema cliente envia segmento de controle SYN do TCP ao servidor
  especifica no. inicial de seq
Passo 2: sistema servidor recebe SYN, responde com segmento de controle SYNACK
  reconhece SYN recebido
  aloca buffers
  especifica no. inicial de seq. servidor-> receptor

## Slide 10: TCP: Gerenciamento de Conexões (cont.)
Encerrando uma conexão:
cliente fecha soquete: clientSocket.close();
Passo 1: sistema cliente envia segmento de controle FIN ao servidor
Passo 2: servidor recebe FIN, responde com ACK. Encerra a conexão, enviando FIN.
cliente
FIN
servidor
ACK
ACK
FIN
fechar
fechar
fechada
espera temporizada

## Slide 11: TCP: Gerenciamento de Conexões (cont.)
Passo 3: cliente recebe FIN, responde com ACK.
  Entre em “espera temporizada” - responderá com ACK a FINs recebidos
Passo 4: servidor, recebe ACK. Conexão encerrada.
Note: com pequena modificação, consegue tratar de FINs simultâneos.
cliente
FIN
servidor
ACK
ACK
FIN
fechando
fechando
fechada
espera temporizada
fechada

## Slide 12: Princípios de Controle de Congestionamento
Congestionamento:
informalmente: “muitas fontes enviando muitos dados muito rapidamente para a rede poder tratar”
diferente de controle de fluxo!
manifestações:
  perda de pacotes (esgotamento de buffers em roteadores)
  longos atrasos (enfileiramento nos buffers dos roteadores)
um dos 10 problemas mais importantes em redes!

## Slide 13: Abordagens de controle de congestionamento
Controle de congestionamento fim a fim :
não tem realimentação explícita pela rede
congestionamento inferido das perdas, retardo observados pelo sistema terminal
abordagem usada pelo TCP
Controle de congestionamento com apoio da rede:
roteadores realimentam os sistemas terminais
  bit único indicando congestionamento (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
  taxa explícita p/ envio pelo remetente
Duas abordagens amplas para controle de congestionamento:

## Slide 14: TCP: Controle de Congestionamento
controle fim a fim (sem apoio da rede)
taxa de transmissão limitada pela tamanho da janela de congestionamento, Congwin:
w segmentos, cada um c/ MSS bytes, enviados por RTT:
Vazão (throughput) =
w * MSS
RTT
Bytes/sec
Congwin

## Slide 15: TCP: Controle de Congestionamento
duas “fases”
  partida lenta
  evitar congestionamento
variáveis importantes:
  Congwin
  threshold: define limiar entre fases de partida lenta, controle de congestionamento
“sondagem” para banda utilizável:
  idealmente: transmitir o mais rápido possível (Congwin o máximo possível) sem perder pacotes
  aumentar Congwin até perder pacotes (congestionamento)
  perdas: diminui Congwin, depois volta a à sondagem (aumento) novamente

## Slide 16: TCP: Partida lenta
aumento exponencial (por RTT) no tamanho da janela (não muito lenta!)
evento de perda: temporizador (Tahoe TCP) e/ou três ACKs duplicados (Reno TCP)
inicializa: Congwin = 1
for (cada segmento c/ ACK)
Congwin++
until (evento de perda OR
CongWin > threshold)
Estação A
um segmento
RTT
Estação B
tempo
dois segmentos
quqtro segmentos
Algoritmo Partida Lenta

## Slide 17: TCP: Evitar Congestionamento
/* partida lenta acabou */
/* Congwin > threshold */
Until (event de perda) {
cada w segmentos reconhecidos:
Congwin++
}
threshold = Congwin/2
Congwin = 1
faça partida lenta
1
1: TCP Reno pula partida lenta (recuperação
rápida) depois de três ACKs duplicados
Evitar congestionamento

## Slide 18: Justeza do TCP
Meta de justeza: se N sessões TCP compartilham o mesmo enlace de gargalo, cada uma deve ganhar 1/N da capacidade do enlace
TCP congestion avoidance:
AADM: aumento aditivo, decremento multiplicativo
  aumenta janela em 1 por cada RTT
  diminui janela por fator de 2 num evento de perda
AIMD
TCP conexão 1
Roteador gargalo
capacidade R
TCP
conexão 2

## Slide 19: Capítulo 3: Resumo
Princípios atrás dos serviços da camada de transporte:
  multiplexação/ demultiplexação
  transferência confiável de dados
  controle de fluxo
  controle de congestionamento
instanciação e implementação na Internet
  UDP
  TCP
Próximo capítulo:
saímos da “borda” da rede (camadas de aplicação e transporte)
entramos no “núcleo”da rede