## Slide 1: Sistemas de Numeração
Sistemas Decimal, Binário e Hexadecimal.

## Slide 2: Sistema Decimal - Origem
Pré-História
Como o homem pré-histórico sabia se nenhum animal se perdeu no pasto?

## Slide 3: Sistema Decimal - Origem
O homem pré-histórico associou uma pedra para cada animal.

## Slide 4: Sistema Decimal - Origem
Quando um animal ia para o pasto, uma pedra era colocada em um saco.
Quando o animal voltava do pasto, a pedra era retirada do saco.
Se sobrasse alguma pedra significaria que algum animal não voltou.

## Slide 5: Sistema Decimal - Origem
Quando o número de animais aumen-tou, ficou difícil transportar o saco de pedras.
Qual a solução encontrada?

## Slide 6: Sistema Decimal - Origem
Assim:

## Slide 7: Sistema Decimal - Origem
A cada DEZ dedos foi atribuída uma pedra.

## Slide 8: Sistema Decimal - Origem
Quantas vacas temos?
6 pedras = 6 x 10 dedos = 60 vacas.
2 dedos = 2 vacas
Total: 60 vacas + 2 vacas = 62 vacas

## Slide 9: Sistema Decimal
Valor posicional:
546
5 
4 
6 
2 
1 
0 
5x102 = 500
4x101 = 40
2x100 = 2
A soma vale 546
Posição

## Slide 10: Sistema Decimal
Número: idéia de quantidade.
Numeral: Símbolo que representa o número.
7

## Slide 11: Sistema Decimal - Montagem
O sistema decimal possui dez símbolos:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 12: Sistema Decimal - Montagem
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
assim por diante...
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106...

## Slide 13: Sistema Binário
Utiliza apenas dois símbolos:
0 - Desligado - Off - Falso - F
1 - Ligado - On - Verdadeiro - V

## Slide 14: Sistema Binário
Exemplos:
11001010
110
1
11110
8 algarismos
3 algarismos
1 algarismo
5 algarismos
8 bits
3 bits
1 bit
5 bits

## Slide 15: Sistema Binário
Bit: BInary digiT - é cada um dos algarismos de um número binário.
Byte: Conjunto de bits (8 bits).
Nibble: Conjunto de 4 bits.

## Slide 16: Sistema Binário
Múltiplos do byte:
Kbyte: 1024 bytes.
Mbyte: 1024 Kbytes = 1.048.576 bytes.
Gbyte: 1024 Mbytes = 1.073.741.824 bytes

## Slide 17: Sistema Binário - Montagem
0000 0001
0010 0011
0100 0101
0110 0111
1000 1001
1010 1011
1100 1101
1110 1111

## Slide 18: Conversão Decimal-Binário
(134)10 = ( )2
Divide-se o número decimal por 2 e tomam-se os restos:
134  2 = 67 Resto = 0
67  2 = 33 Resto = 1
33  2 = 16 Resto = 1
16  2 = 8 Resto = 0
8  2 = 4 Resto = 0
4  2 = 2 Resto = 0
2  2 = 1 Resto = 0
1  2 = 0 Resto = 1
1000110

## Slide 19: Conversão Binário - Decimal
(10110)2 = ( )10
0  0
1  1
1  2
0  3
1  4
Posição
 0 x 20 = 0 x 1 = 0
 1 x 21 = 1 x 2 = 2
 1 x 22 = 1 x 4 = 4
 0 x 23 = 0 x 8 = 0
 1 x 24 = 0 x 16 = 16
22
+
22

## Slide 20: Sistema Hexadecimal
Simplificar a notação binária.
Possui 16 símbolos:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

## Slide 21: Sistema Hexadecimal - Montagem
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 0F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 0F
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 0F
e assim por diante...

## Slide 22: Conversão Decimal - Hexa
(45)10 = ( )16
Basta dividir por 16 e tomar os restos:
45  16 = 2 Resto = 13
2  16 = 0 Resto = 2
Resto = 13  Resto = D
Resto = 2  Resto = 2
2D

## Slide 23: Conversão Hexa - Binário
Tabela de conversão
Hexa Binário
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
Hexa Binário
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
A 1010
B 1011
Hexa Binário
C 1100
D 1101
E 1110
F 1111

## Slide 24: Conversão Hexa-Binário
(E0A2)16=( )2
Utilizar a tabela de conversão para cada algarismo hexadecimal:
E = 0111
0 = 0000
A = 1010
2 = 0010
E 0 A 2
0111 0000 1010 0010
111000010100010

## Slide 25: Conversão Binário-Hexa
(11101100011)2 = ( )16
Separar o número binário em grupos de 4 bits da direita para a esquerda:
111 1110 0011
Completar 4 bits no 1º grupo:
0111 1110 0011
Consultar a tabela:
0111=7 1110=E 0011=3
7E3