## Slide 1: Fundamentos de Hardware
Arquitetura de Computadores

## Slide 2: Sistema
Um sistema é composto de três partes básicas:
Entrada
Saída
Processamento

## Slide 3: O Computador como Sistema
É semelhante a um sistema comum:
Entrada
Saída
Processamento
Memória

## Slide 4: Entrada
É responsável pela entrada de dados pelo usuário. Compreende os periféricos de entrada:
Teclado
Mouse
Scanner (mão)
Mesa digitalizadora

## Slide 5: Saída
É responsável pela saída de dados. Compreende os periféricos de saída:
Monitor
Impressora Laser
Impressora matricial
Impr. Jato de Tinta
Plotter

## Slide 6: Processamento
É a parte responsável pelos cálculos e tarefas executadas pelo computador. É também chamado de Unidade Central de Processamento ou UCP (em inglês, Central Processing Unit - CPU).
CPU tipo Torre

## Slide 7: Memória
Responsável pelo armazenamento de dados e programas. É controlada pela CPU.

## Slide 8: Unidade Central de Processamento - CPU
A CPU é composta por:
  Unidade Lógica e Aritmética (ULA) - responsável pelas contas e comparações.
  Registradores - armazenam os dados durante as operações.
  Controle - leitura e escrita dos dados na memória / registradores e demais ações da CPU.

## Slide 9: Arquitetura da CPU
CPU
ULA
Registradores
Controle
BUS DADOS
BUS ENDE-REÇOS

## Slide 10: BUS de Dados e de Endereços
O BUS de Dados (ou via de dados) é responsável por receber e enviar dados à memória ou aos periféricos de entrada e saída.
O BUS de Endereços (ou via de endereços) tem como função selecionar o endereço de memória ou do periférico que irá receber ou fornecer os dados.

## Slide 11: Acesso Direto à Memória - DMA
O DMA (Direct Memory Access) é responsável pela transferência de dados da memória para um periférico e vice-versa sem a intervenção da CPU.
Isto acarreta uma melhora na performance do computador.
Nem todos os periféricos utilizam DMA.
E/S
Memória
DMA
CPU

## Slide 12: Registradores
Acumulador: utilizado para armazenar o resultado de operações.
Auxiliares: utilizados nas operações para armazenar operandos e resultados intermediários.
Flag: utilizado para informar o estado da CPU e erros encontrados.

## Slide 13: Registradores - Funcionamento
Como o registrador opera X  A + B
1 - O valor de A é copiado da memória para o Acumulador
2 - O valor do Acumulador é trans-ferido para um Auxiliar.
3 - O valor de B é copiado da memória para o Acumulador.
4 - A soma é feita e o resultado permanece no Acumulador.
5 - O resultado é transferido para o endereço da variável X.
ACUMULADOR
AUXILIAR
Valor de A
Valor de A
Valor de B
A + B

## Slide 14: Registrador Flag - Exceções
O registrador flag indica qual o estado da CPU e se ocorreu algum erro de processamento, chamado Exceção.
Divisão por Zero
Acumula-dor com Zero
Estouro de capaci-dade
Registrador Flag

## Slide 15: Exceções Fatais (I)
Uma Exceção Fatal é um erro de processamento encontrado pela CPU.
Estes erros podem ser reportados pelo Sistema Operacional.
A lista a seguir indica as exceções fatais informadas pelo Windows 95.

## Slide 16: Exceções Fatais (II)
00: Divide Fault
  Ocorreu uma divisão por Zero.
02: NMI Interrupt
  Interrupção de Hardware.
04: Overflow Trap
  Estouro de capacidade de cálculo.
05: Bounds Check Fault
  Erro de limite em listas (arrays).

## Slide 17: Exceções Fatais (III)
06: Invalid Opcode Fault
  O processdore encontrou uma instrução inválida.
07: Coprocessor not Available Fault
  Não foi encontrado o co-processador aritmético.
08: Double Fault
  Uma exceção disparou outra exceção.
09: Coprocessor Segment Overrun
  O coprocessador produziu um erro em operações de ponto flutuante.

## Slide 18: Exceções Fatais (IV)
0A: Invalid Task State Segment Fault
  Erro no gerenciamento de tarefas da CPU.
0C: Stack Fault
  Erro na pilha operacional.
0D: General Protection Fault
  Qualquer condição não reconhecida pela CPU. Quando ocorre, o programa foi corrompido e será finalizado.

## Slide 19: Exceções Fatais (V)
0E: Page Fault
  Erro de acesso à memória. Pode significar memória ruim.
10: Coprocessor Error Fault
  Exceção produzida pelo coprocessador aritmético.
11: Alignment Check Fault
  Obsoleta. Usado apenas pelo 486.

## Slide 20: Clock (Relógio)
Produz os ciclos temporais usado pela CPU.
Para a CPU realizar alguma tarefa, ela utiliza um ou mais ciclos de clock.
Assim, quanto mais ciclos produzidos por segundo mais rápido a CPU realizará sua tarefas.
O Clock é medido em MHz (MegaHertz). Os valores atuais estão entre 200MHz e 600MHz).

## Slide 21: Clock - Ciclos da CPU
A CPU executa suas tarefas em seqüência, de acordo com os ciclos de clock.
A seqüência de operação é a seguinte:
  Busca de instruções.
  Execução das instruções.
  Busca de dados (se necessário).
Cada seqüência utiliza um ou mais ciclos de clock para ser executada.

## Slide 22: CPU - Palavras (I)
Chamamos de Palavra à menor unidade de informação manipulada pela CPU.
Os primeiros microprocessadores (CPU) manipulavam palavras de 4 bits, sendo assim classificados em CPUs de 4bits. Ex.: Intel 4004.
Em seguida, vieram as CPUs de 8 bits, muito populares na década de 80. Ex.: Intel 8008 e 8080 e Zilog Z80.

## Slide 23: CPU - Palavras (II)
Com o surgimento do PC (1980), surgiu um novo tipo de CPU, capaz de trabalhar internamente com 16 bits, mas enviava e recebia informações com palavra de 8 bits.
Esse tipo de CPU foi criada para aproveitar o hardware de 8 bits existente na época.
Estas CPUs eram incorretamente chamadas de CPUs de 16 bits. Ex.: Intel 8088, NEC V20.

## Slide 24: CPU - Palavras (III)
As verdadeiras CPUs de 16 bits podiam manipular e processar palavras de 16 bits. Ex.: Intel 8086, 80286 e NEC V30.
CPUs híbridas de 16 /32 bits. Manipulavam palavras de 16 bits e processavam 32 bits. Ex.: Intel 386SX.
CPUs de 32 bits: Intel 386DX e 486SX e DX.
CPUs híbridas de 64 bits: Intel Pentium.

## Slide 25: CPU - Formas de processamento
CISC: Complete Instruction Set Code - CPUs com um grande conjunto de comandos. Podem executar praticamente qualquer tarefa diretamente.
RISC: Reduced Instruction Set Code - CPUs com conjunto de comandos reduzidos. Para executarem tarefas mais complexas requerem programação. São bem mais rápidas que as CPUs CISC.
Híbridas: Possuem recursos CISC e RISC. Ex.: Pentium Pro.

## Slide 26: CPU - Multiplicação de Clock (I)
Um recurso muito comum atualmente é fazer os computadores trabalharem com dois clocks: um para a CPU e outro para os demais dispositivo.
Dessa forma, pode-se criar microprocessadores com altos clocks sem necessidade de novas tecnologias para os periféricos.
O processo de multiplicação de clock faz com que o clock interno da CPU seja até 3.5 vezes maior que o clock externo.

## Slide 27: CPU - Multiplicação de Clock (II)
A primeira CPU com esse recurso foi o Intel 486 DX2, onde o 2 indicava de quanto o clock externo era multiplicado para gerar o clock interno da CPU.
Assim, o 486 DX2 66MHz tinha um clock interno de 66Mhz e externo de 33MHz (o limite tecnológico da época).
Hoje, um Pentium MMX 233Mhz tem clock externo de 66Mhz e interno de 233Mhz (fator 3,5).

## Slide 28: Memórias - Classificação
Memória Principal ou Primária: utilizada pela CPU para armazenar os programas e dados que estão sendo utilizados no processamento. Deve ser rápida e de alta capacidade.
Memória Auxiliar ou Secundária: utilizada para armazenar dados de forma permanente, mesmo com o computador desligado. Não é tão rápida como a principal mas possui capacidade de armazenamento muito maior.

## Slide 29: Memória Principal ou Primária
É dividida em dois tipos:
  Memória volátil: perde seu conteúdo quando o computador for desligado. Usada na execução dos programas.
  Memória não volátil: não perde seu conteúdo quando o computador for desligado. Usada para armazenar configurações da máquina.

## Slide 30: Memória não volátil
É também chamada de memória ROM (Read Only Memory - memória somente de leitura).
Não é possível escrever dados neste tipo de memória - apenas podemos ler esses dados.
Tipos de ROM:
1 - ROM: Os dados são gravados durante o processo de fabricação da memória. Só justificável em larga escala de fabricação devido ao seu alto custo.

## Slide 31: Memória ROM - Tipos (I)
2 - PROM: Programmable ROM - tipo especial de ROM que pode ser programada utilizando um programador de PROMs. Uma vez programada, seu conteúdo não pode ser alterado.

## Slide 32: Memória ROM - Tipos (II)
3 - EPROM: Erasable PROM - tipo especial de PROM que pode ser programada utilizando um programador de EPROMs. Uma vez programada, seu conteúdo pode ser apagado através de luz ultra-violeta.
Janela de Quartzo
Chip de memória

## Slide 33: Memória ROM - Tipos (III)
4 - E2PROM: Electrically EPROM - tipo especial de PROM que pode ser programada utilizando um programador de EPROMs. Uma vez programada, seu conteúdo pode ser apagado através de sinais elétricos.

## Slide 34: Memória ROM - Tipos (IV)
5 - FLASH: Não é propriamente uma memória ROM, pois seu conteúdo pode ser alterado. Sua semelhança com uma ROM é que a mesma mantém seu conteúdo mesmo com o equipamento desligado.
É utilizada em Modems e Placas de Rede, para armazenar sua configuração e ainda em câmeras fotográficas digitais, para armazenar as fotos.

## Slide 35: Memória volátil
É também chamada de RAM - Random Access Memory - Memória de Acesso Aleatório.
Esse nome vem do fato que qualquer endereço da memória pode ser acessado diretamente.
O tempo de acesso é um fator importante das memórias RAM. É o tempo que se leva para encontrar um dado na memória. É medido em ns (nano-segundos).
Os tempos de acesso mais comuns são 70ns e 60ns.

## Slide 36: Memória RAM Estática
SRAM - Static RAM - Os dados só se perdem quando a alimentação da memória é retirada.
Por isso não requerem nenhum circuito adicional de controle.
Atualmente são extremamente rápidas, mas muito caras. Custo atual (Dez. 97): US$ 150 1MByte.

## Slide 37: Memórias RAM Dinâmicas
DRAM - Dinamic RAM - Tem a característica de perderem seus dados mesmo ligadas!
Para evitar isso, elas precisam de um circuito auxiliar chamado de Refresh, cuja função é manter esses dados na memória. O Refresh é transparente para o usuário do computador.
São mais lentas que as SRAM mas mesmo com o circuito de refresh são muito mais baratas.
Custo atual (Março 98): US$ 40 32MBytes.

## Slide 38: RAM Dinâmica - Tipos
Fast Page Mode (FPM DRAM) - Tipo mais comum e não mais fabricado. É a RAM convencional.
Extended Data Out (EDO DRAM) - Substitui a FPM RAM, sendo 10% mais rápida que a FPRAM com o mesmo tempo de acesso. Os ciclos de leitura são menores, propiciando um acesso mais rápido.
Syncronous DRAM (SDRAM) - Substituto da EDO DRAM, com ciclos ainda menores de escrita e leitura. Chegam a ser 100% mais rápidas que as FPM DRAM. Seu tempo de acesso é de 10ns.

## Slide 39: Ciclos de Memória (I)
O acesso à memória leva alguns ciclos de clock para ser executado.
Na FPM DRAM, esses ciclos são tipicamente 7-3-3-3, ou seja, o primeiro acesso leva 7 ciclos de clock e os três seguintes levam 3 ciclos cada um.
Em um Pentium 200, o ciclo mede cerca de 15ns e o grupo de 4 leituras levará 240ns.

## Slide 40: Ciclos de Memória (II)
Uma memória EDO DRAM tem ciclo de 7-2-2-2 ou mesmo 6-2-2-2. Assim, o tempo total será de 180ns.
Uma SDRAM tem ciclo de 6-1-1-1 ou 5-1-1-1, o que resulta num tempo total de 120ns, 100% mais rápida que a FPM DRAM.
O tipo de memória que pode ser utilizado em um computador depende da placa mãe (mother board) utilizada.

## Slide 41: Memória Cache
Dois tipos de Cache:
  Interno
  Externo
Cache Interno: fica na própria CPU. Tamanho: 32KB.
Cache Externo: fica na placa mãe (Motherboard). Tamanho: entre 256KB e 1MB).

## Slide 42: Memória Cache - Função
Como a DRAM é muito lenta, seu conteúdo é copiado para o cache externo.
A CPU copia o conteúdo do cache externo para o interno e executa-o.
O cache é utilizado para aumentar a velocidade de processamento de programas.
Nem sempre os dados transferidos para o cache são utilizados. Isso é chamado de Erro de Cache.

## Slide 43: Unidades de armazenamento
Uma célula de memória é um circuito eletrônico que pode estar ligado (1) ou desligado (0).
Portanto, cada célula de memória pode armazenar um bit.
As memórias são organizadas em grupos de 8 células, sendo capaz de armazenar um byte.
Assim, o byte (e seus múltiplos) é a unidade de armazenamento de memória.

## Slide 44: Organização da Memória
Uma CPU de PC pode operar em dois modos básicos: o Modo Real e o Modo Protegido.
O modo real é compatível com o antigo PC-XT e é capaz de manipular endereços de 20 bits (A0 até A19).
O limite de memória é de apenas 1 Mbyte.
O modo protegido é capaz de enxergar toda a memória instalada no sistema (~32TBytes).
Tem esse nome porque cada programa ocupa uma área de memória protegida de uso por outros programas.

## Slide 45: Modo Real de Operação
A memória é segmentada: o limite de 1 Mbyte foi dividido em 16 segmentos de 64 Kbytes cada, para manter compatibilidade com sistemas mais antigos.
10 segmentos (640 Kbytes) foram reservados como RAM para programas e 6 segmentos (384 Kbytes) para uso do sistema (ROM, vídeo, etc.).

## Slide 46: Modo Real - Endereçamento (I)
Um endereço no modo real é escrito como dois grupos de 16 bits:
SEGMENTO
DESLOCAMENTO
AB45 :
34A3

## Slide 47: Modo Real - Endereçamento (II)
Para converter esses dois grupos de 16 bits em um endereço linear de 20 bits fazemos o seguinte:
1 - Multiplicamos o Segmento por 16.
2 - Somamos com o Deslocamento.
A341:B123
A341 * 16 = A3410
+
B123
AE533

## Slide 48: Modo Real - Endereçamento (III)
Para evitar ambigüidade nos endereços, convencionou-se a escrever os segmentos da seguinte forma: 0000, 1000, 2000, ... F000.
O deslocamento pode ter qualquer valor. Esse tipo de forma de escrever o endereço chama-se Forma Normalizada.
Por exemplo: C000:12AD, que resulta em um endereço de 20 bits da seguinte forma: C12AD.

## Slide 49: Mais Memória no Modo Real
As CPUs posteriores ao PC XT podiam endereçar mais de 20 bits.
Com alguns pequenos truques, essas CPUs podiam ter o seguinte endereço no modo real:
10000:XXXX
É só necessário ter mais um bit, o A20.
Para isso, o modo real precisa de um programa que habilite esse bit. Esse programa chama-se HIMEM.SYS e proporciona mais um segmento acima de 1 MB, denominado Memória Alta (High Memory).

## Slide 50: Memória Expandida
Com o aparecimento das planilhas eletrônicas na época do PC-XT, houve uma necessidade de mais memória para armazenar planilhas maiores.
Assim, a Lotus, Intel e Microsoft criaram um padrão para implementar placas que expandiam a memória do PC-XT. Essas placas eram instaladas no micro e um programa controlava o acesso a essa memória, usando um segmento disponível na memória abaixo de 1 MByte (chamada de convencional). Era o padrão LIM.

## Slide 51: Memória Estendida
As CPUs 386 e posteriores podiam enxergar toda a memória instalada em um computador.
Para que os programas pudessem utilizar essa memória, bastava o HIMEM.SYS instalado.
Essa memória chama-se Estendida.

## Slide 52: Memória Expandida e Estendida
É possível simular uma memória expandida (EMS) em memória estendida (XMS).
Basta utilizar o programa chamado EMM386.EXE.
Este programa também permite usar pequenos blocos de memória acima de 640 Kbytes (chamada de Memória Superior) que não estão sendo usados pelo sistema, para utilização por programas.

## Slide 53: Memória - Resumo
Memória Convencional: os primeiros 640 Kbytes.
Memoria Superior: de 640 Kbytes até 1 Mbyte.
Memória Alta: primeiro bloco de 64 Kbytes acima de 1 Mbyte.
Memória Estendida (XMS): toda memória acima de 1 Mbyte.
Memória Expandida (EMS): placas adicionadas ao PC-XT. A memória estendida simula a expandida.

## Slide 54: Memória - Conclusão
O modo real é utilizado pelo sistema operacional MS-DOS e é muito limitado.
A partida (boot) deve ser feita em modo real.
O Windows 95 trabalha no modo protegido mas é inicializado no modo real (caractere). Apenas o modo gráfico usa o modo protegido.

## Slide 55: Memória Auxiliar ou Secundária
Compreendem os discos e fitas magnéticas.
Podem ser fixas ou removíveis.
São geralmente mais lentas que a memória principal.
Possuem capacidade de armazenamento muito maior que a memória principal.
Não perde seu conteúdo quando o computador é desligado.

## Slide 56: Discos Magnéticos Flexíveis (Disquetes)
Baixa capacidade e lentos.
É o componente mais desatualizado dos computadores.
Disco 5 1/4” - 180K, 360K e 1.2M
Disco 3 1/2” - 720K e 1.44M

## Slide 57: Discos Rígidos (Winchester)
Alta capacidade de armazenamento (tipicamente 6 Gbytes).
Alta velocidade.
Interface: IDE (Integrated Device Eletronic) e SCSI (Small Coputer System Interface).

## Slide 58: Fitas Magnéticas
Alta capacidade.
Muito lentas.
Uso mais comum: cópias de segurança (backup).

## Slide 59: Discos Ópticos
Média a alta capacidades.
Podem ser graváveis (CDR), regraváveis (CDRW) ou somente leiura (CDROM).
DVD: Novo padrão de altíssima capacidade (Gbytes), capaz de armazenar vídeo, som e programas.

## Slide 60: Mídias Removíveis
Zip: Disco magnético de 3 1/2” com 100 Mbytes de capacidade.
Jaz: Disco magneto-óptico com 2 Gbytes de capacidade.

## Slide 61: Bibliografia
Site Microsoft www.microsoft.com.
Site IOMega www.iomega.com.
Revista PC Word nº 68, fevereiro de 1998.
Desvendando Periféricos e Extensões. - Peter Norton. Ed. Campus.
Manual de Configuração do PC. John Woram. Ed, Berkeley.
S.O.S. Sistema Rápido de Pesquida Informática. Publifolha e Quark Editora.